## Slide 1
YENİ TEKNOLOJİYLE
ÇAĞDAŞ KERPİÇ EVLER
ESKİŞEHİR, 11 MAYIS 2026
Prof Dr Bilge IŞIK , Neslihan IŞIK
isik.bilge@gmail.com
www.kerpic.org

## Slide 2
TÜBİTAK INTAG TOKİ 622 PROJE – 1995-2025

## Slide 3
MÖ.2 yy. Çin Kalesi
MS. 8 yy. Fas
MÖ. 9 yy. Van Kalesi
Dünya nüfusunun 1/3’ü kerpiç yapılarda yaşıyor

## Slide 4
1996 HABİTAT II
Enstitü Toplantısı
ICOMOS ISCEAH, Fransa
CRATerre, Fransa
Dachverband Lehm, Almanya
EarthUSA, Amerika

## Slide 5
Prof. Dr. Bilge IŞIK isik.bilge@gmail.com www.kerpic.org
UNESCO ICOMOS ISCEAH Bilim Kurulu Türkiye temsilcisi1970 DGSA (y.mimar)
1975-78 YıldızTeknikUni,
1978-2010 İTÜ;
1998 Yeditepe Üni;
2007-12 UKÜ-Kıbrıs;
Altınbaş Üni.
2012-17 İst.AydınÜni
2017-20 Hasan Kalyoncu Üni Gaziantep
2019- Medipol Üni Ist
Uluslararası Konferanslar
www.kerpic.org/2005
www.kerpic.org/2008 Kıbrıs
www.kerpic.org/2013
www.kerpic.org/2015
www.kerpic.org/2016
www.kerpic.org/2018
www.kerpic.org/2019 Köyceğiz
www.kerpic.org/2020
www.kerpic.org/2022
www.kerpic.org/2023
www.kerpic.org/2024 Adana
www.kerpic.org/2024 Kayseri
www.kerpic.org/2025 Morocco
KERPİC Akademi Uluslararası Konferanslar

## Slide 6
KERPİC Akademi Ulusal Konferanslar

## Slide 7
Tarihi Binalar depreme dayanıklıdır. Duvar katmanları taş(güçlü) ve tuğla(düşük mukavemet). Deprem yanal kuvveti düşük mukavemetli yanal alanlarda emilir.
Deprem Güvenli İnşaat Teknolojisi bilinmeli ve uygulanmalıdır
Çikolata endüstrisi kuvvetin nerede etki edeceğini ve kırılacağını tasarlar.

## Slide 8
Günümüzde Kerpiç Teknoloji
Sağlıklı
  Toprak duvar doğal nem dengesi sağlar.Isıyı dengeleyerek doğal klima sağlar.İnsan sağlığını korur (doğal beslenme gibi)
  Sürdürülebilir – Sıfır Atık, Sıfır Karbon Ayak izi
  Enerji Verimliliği – daha az enerji kullanır
  Fosil yakıt kullanımını azaltırDoğal çevreyi kirletmez – ​​plastik kullanımını azaltırAile bütçelerini ve ulusal bütçeleri korur
  Dayanıklı – Uzun ömürlü / Durabilite
  Deprem Güvenli – Yatay esneklik, enerji dağılımı
  Çağdaş – Endüstriyel İnşaat Tekniği

## Slide 9
TUBITAK 622 no Araştırma Binası
1995 yılında inşa edilen araştırma binası
1996’a Habitat mimarlarına ev sahipliği yapmıştır.
1999 depreminde herhangi bir hasar almamıştır.
Kerpiç İklimlendirme
Araştırma binası iç ve dış ısıl değerlerin ölçüm sonuçları.
Çağdaş Kerpiç Enerji Verimliliği / ISI Yalıtımı

## Slide 10
Dünya enerji kaynaklarının çoğunluğu Yapılaşma sektörü tarafından kullanılmaktadır.
Amerika’da Yapılaşma Sektörü enerji kullanımı %39
Türkiye'de %47

## Slide 11
İçerik | % ağırlık | Pratik Ölçüler
Toprak | 100 | 2 dolu el arabası
Alçı | 10 | 4 dolu kürek
Kireç | 2 (zaman) | 1 dolu kürek
Su | 18-20 | 1 kova
Alçı Stabilize Toprak Özel.
Su, Yağmur ve Sel Dayanıklılığı (1)
Kar ve Don Dayanıklılığı (2)
İç mekan iklim performansı
Endüstriyel İnşaat Teknolojisi
Deprem Güvenliği
VAN Kalesi ; 3000 yıl önce
Stabilizasyon yapılmadan yapılan toprak yapılar sudan zarar görmektedir. (3)
Alçı-Kireç Stabilizasyonu: Yüzde
1
2
3
Çağdaş Kerpiç Dayanıklılık / Durabilite

## Slide 12
Tarihi toprak duvar
Türkiye'de Yatay Katman
Lima’da Tarihi Duvarda Yatay Katmanlar
Traditional Earthquake Safety

## Slide 13
Düşey Kuvvet
Yatay Kuvvet
Peru - 2012 Nisan
M. Blondet, D. Torrealva, G. Villa García, F. Ginocchio,
I. Madueño
(Peru Katolik
Üniversitesi)
Yatay esnek tabaka olmadan yük bariyeri duvarı
Uluslararası Deprem Güvenlik Çalışmaları
Peru, Lima PUPC Üniversitesi: Yatay katmanı olmayan toprak duvarda deprem testi

## Slide 14
2- Avustralya, 19.01.2005 “EarthBuild Konferansı”
M.Blondet,D.Torrealva,G.Villa García,F.Ginocchio,I.Madueño (Peru Katolik Üniversitesi)“Deprem Bölgelerinde Güvenli Kerpiç Evlerin İnşasında Endüstriyel Malzemelerin Kullanımı”
1- 19-21 Ocak 2005 EarthBuilt, Sidney, Uluslararası Konferanslar, Bambu Takviyeli
3 1-2 Kasım 2004, Almanya, Uluslararası Konferans / Çalıştay: Bauhaus-Universitat Weimar Yüzey güçlendirme
3
3
Uluslararası Deprem Güvenlik Çalışmaları
1
2

## Slide 15
ITU Deprem Güvenlik Çalışması
1 - Çapraz çatlak, ITU Laboratuvar testi (2002)
Yatay esnek tabaka olmadan yük engelleme duvarı
2 - Yatay tabakada çatlak, ITU Laboratuvar testi (2002)
Yatay esnek tabaka ile yük engelleme duvarı
1
2

## Slide 16
Sarsıntı Masası Testi 2009 – ANKARA Afet İşleri Müdürlüğü, 8 adet 7 Richter ölçeği deprem sonrası
Hazırlıksız bir yığma yapıda diyagonal kırıklı deprem hasarı

## Slide 17
GELENEKSEL KERPİÇ
2. ÇAĞDAŞ TOPRAK İNŞAATI
Depreme Dayanıklı
Dayanıklı – Uzun ömürlü
Hızlı İnşaat
2.1. Tokmaklanmış Toprak
2.2. Toprak Blok Endüstriyel Üretim
2.3. Kalıba püskürtme duvar inşaatı (Shotcrete)
Sağlıklı
  Toprak duvar doğal nem dengesi sağlar. Isıyı dengeleyerek doğal klima sağlar. İnsan sağlığını korur (doğal beslenme gibi)
  Sürdürülebilir
  Enerji Verimliliği – daha az enerji kullanır
  Fosil yakıt kullanımını azaltır. Doğal çevreyi kirletmez. Plastik kullanımını azaltır. Aile bütçesini ve ulusal bütçeyi korur.
TOPRAK ENDÜSTRİYEL YAPI TEKNOLOJİSİ

## Slide 18
Yoğun emek
Uzun üretim dönemi
Maliyetli
Bir evin üretimi: Tüm yaz dönemi
Geleneksel Kerpiç (30% kil)-saman
Havuzda tutuldu
Şekillendirildi
Harman zeminine serildi
Üstten alta kurutuldu
İnşaata hazır
Duvar işçiliği + harç + işçilik
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
GELENEKSEL KERPİÇ
Toprak + Saman + Su

## Slide 19
Form sıkıştırma 45 m3 ev duvarları
4 işçi üretim 11 gün
Alçı Kireç Toprak (%10 Kil)
Kuru karışım
Islak karışım
Kalıba sıkıştırma
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
GELENEKSEL KERPİÇ
2. ÇAĞDAŞ TOPRAK KONSTRÜKSİYON
2.1. Tokmaklanmış Toprak
Toprak + %10 Alçı + %2-5 Kireç
2.1.RAMMED TOPRAK İNŞAATI
İTÜ Maslak,1995 TÜBİTAG İNTAK TOKİ 622

## Slide 20
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
GELENEKSEL KERPİÇ
2. ÇAĞDAŞ TOPRAK KONSTRÜKSİYON
2.1. Tokmaklanmış Toprak
2.2.Toprak Blok Endüstriyel Üretim
2.3. Kalıba püskürtme duvar inşaatı (Shotcrete)
2.2.ENDÜSTİRİYEL BLOK ÜRETİMİ
Urfa GAP İdare Binası 2000

## Slide 21
2.3. SHOTCRETE
İTÜ İnşaat Laboratuvarı 1990
DELTA Şirketi, Sahibi Haluk Yurttutan
Ankara Afet İşleri 2009

## Slide 22: Deprem Güvenli Çağdaş Kerpiç

## Slide 23: Deprem Güvenli Çağdaş Kerpiç
PERİ Kalıp Kurulumu
PERİ Kalıp Yağlama
Alçı, Kireç Harç Karıştırma
Toprak Harç Sıkıştırma
08.04.2025 - Sarsma Tablası Deneyi için Alçılı Toprak Duvar İnşaatı

## Slide 24: Deprem Güvenli Çağdaş Kerpiç

## Slide 25: Deprem Güvenli Çağdaş Kerpiç

## Slide 26
1997
Altınoluk
180 m2
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ

## Slide 27
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
2012- Viranşehir Toprak Yapı, Ev Sahibi İnşaat

## Slide 28
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
2009 - Samsun, Toprak Blok dolgu projesi

## Slide 29
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
2015 - Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi,
Proje: Kreatif Mimarlık

## Slide 30
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
2015 - Köyceğiz BKM Film Yaylası, Yaklaşık 2000 m2

## Slide 31
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
1994 - Cengiz Bektaş
Saklıköy At Çiftliği
Geleneksel Adobe Brick

## Slide 32
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
2012
Kıbrıs Dilekkaya

## Slide 33
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
2019 - Van, Muhtar Ofisi

## Slide 34
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
Plan 6 x 5 m= 30 m Yükseklik 5x30= 150 m2
Kalınlık 0,5 = Duvar 75 m3
Püskürtme beton özelliği 15 m3/saat 75m3: 15= 5
Bina inşaatı Süre 5 saat = bir gün

## Slide 35
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
2022
Perma Doğa Anaokulu,Bahçeşehir

## Slide 36
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
ÇİN, MEKSİKA
ABD – NAPA Vadisi
İRAN
ÇİN
AMERİKA – NAPA Vadisi
MEKSİKA
İRAN

## Slide 37
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
1995 - ABD, NAPA Valley Villa, Avustralya, Villa

## Slide 38
TOPRAK YAPI ÖRNEKLERİ
HASTANE • ENTEBBE, UGANDA
Mimarlar: Renzo Piano Building
Alan: 9695 m² Yıl: 2020

## Slide 39
TÜBİTAK INTAG TOKİ 622 PROJE – 1995-2025